## Slide 1: Representación de la orientación de un sistema articulado
Jaime de arcos Sánchez. (2015-2016)

## Slide 2: Objetivo
Rápido (>24Hz). persistencia retiniana
Barato (<100€).
Modular.
Desacoplado.
Periférico capaz de calcular y transmitir orientaciones de un cuerpo (Humano, animal, excavadora…).

## Slide 3: Motivación
Interés en el mundo de los Drones.
Adquisición de
conocimiento.
Puesta en practica.

## Slide 4: Metodología.
Desarrollo en etapas:
  Herramientas matemáticas y teoría.
  Montaje del prototipo y adquisición de datos.
  Técnicas de filtrado y fusión.
  Redes de comunicación.
Desarrollo guiado por pruebas (Patrón TDD)
Interfaz Bien diseñada. (API)

## Slide 5: 1. Herramientas matemáticas y teoría.
Sistemas de representación matemática de las rotaciones.
  Ángulos Euler.
  Matriz de Rotación.
  Cuaterniones.
Teoría de Sensores Inerciales.
  Acelerómetro.
  Giróscopo.
  Magnetómetro.
Microcontroladores.
  Arduino Pro mini.
  ESP8266.
  Teensy 3.1.
Protocolos de comunicación.
    Puerto Serie.
    I2C.
    Bluetooth.

## Slide 6: 1. Herramientas matemáticas y teoría
  Ángulos Euler.
    Básica pero intuitiva.
    Tres coordenadas angulares.
    Gimbal Lock.
  Matriz de Rotación.
    Vectorial / Matricial
    Redundante.
    Puntos intermedios, Cálculo de trayectorias
  Cuaterniones.
    (v,w) escalar + vector
    Extensión de los números imaginarios.
    Alta eficiencia computacional
Sistemas de representación matemática de las rotaciones.

## Slide 7: 1. Herramientas matemáticas y teoría
  Acelerómetro
    Mide aceleración?, tasa de cambio de la velocidad de un objeto. (fuerza g)
    Ventajas y desventajas
    Calibración
  Giróscopo
    Mide velocidad angular, tasa de cambio de l Angulo de un objeto. (º/seg)
    Ventajas y desventajas
    Calibración
  Magnetómetro
    Mide campo magnéticos, como el terrestre. (500 mGauss)
    Declinación Magnética.
Teoría de sensores Inerciales.
  Características:
    Numero de ejes.
    Rango y precisión.
    Interfaz.

## Slide 8: 2. Montaje del prototipo y adquisición de datos.
Hardware.
  Arduino PRO MINI
  MPU6050
  HMC5883L
Módulos Software.
  Adquisición de valores
  Procesado a magnitud física
  Calibración
Aplicación de pruebas:
  sensoresEnBruto.py

## Slide 9: 3. TÉCNICAS DE FILTRADO Y FUSIÓN.
Estimación de la orientación con acelerómetro y magnetómetro.
Matriz de Rotación con giroscopio.
Velocidad Angular a partir del acelerómetro y magnetómetro
Filtro complementario.
Corrección de ortogonalidad de Matriz de rotación.
Aplicación de prueba: Avion.py

## Slide 10: 3. TÉCNICA DE FILTRADO Y FUSIÓN.
Estimación de la orientación con acelerómetro y magnetómetro.
ROJO = Acelerómetro
AZUL = Magnetómetro
OESTE = MAG * ACC
NORTE = ACC * OESTE
CIELO = ACC * -1

## Slide 11: 3. TÉCNICAS DE FILTRADO Y FUSIÓN.
Estimación de la orientación con acelerómetro y magnetómetro.
Hemos calculado Matriz de rotación en sistema de referencias local.
Conversión de Matriz de rotación Local a Global
Vector | Método para calcularlo
K CIELO | Vector gravedad del acelerómetro * (-1)
J OESTE | Acelerómetro X Magnetómetro
I NORTE | Acelerómetro X vector_J

## Slide 12: 3. TÉCNICAS DE FILTRADO Y FUSIÓN.
Matriz de Rotación con giroscopio..
El giroscopio mide velocidad angular. Orientación dependiente del tiempo.
Posición(t + dt) = Pos(t) + (dt * V)
Calculando la nueva posición de los 3 vectores Montamos la DCM

## Slide 13: 3. TÉCNICAS DE FILTRADO Y FUSIÓN.
Velocidad Angular a partir del acelerómetro y magnetómetro.
Calculo a la inversa que con giroscopio.
IMPORTANTE, calculada la w de un solo vector, es igual para los 3.

## Slide 14: 3. TÉCNICAS DE FILTRADO Y FUSIÓN.
Fusión y Filtro complementario.
3 medidas en mismas magnitud para cada sensor ( Velocidad Angular)
Cada medida mismo Peso? No
Posible ampliación (Peso dinámico), conocimiento del dominio.

## Slide 15: 3. TÉCNICAS DE FILTRADO Y FUSIÓN.
Corrección de Ortogonalidad.
error = (I. K) /2
I1 = I- (K . error)
K1 = K – (I . error)
J1 = K1 X I1
Regla del triple producto y basándose en que los vectores son unitarios, se pueden simplificar los cálculos hasta el algoritmo de la izquierda

## Slide 16: 4. REDES DE COMUNICACIÓN.
Sensores‐>Arduino. (I2C Software)
Nodos‐Esclavos‐>Nodo‐Maestro (I2C Hardware)
Maestro‐PC (Puerto Serie o Bluetooth)
Aplicación de prueba: Esqueleto.py.

## Slide 17: ELEMENTOS ADICIONALES
Hardware:
  Circuito Impreso (PCB).
  Cableado.
  Fijaciones.
Software:
  Configuración del entorno de desarrollo.
  Sistema de control de versiones SubVersion (SVN)